## Slide 1
Openharmony
基于开源鸿蒙的轮式机器人-Chapter2基于LINUX内核的GPIO驱动
Falcon Bot

## Slide 2
01
GPIO overview and basic knowledge
GPIO概述和基础知识

## Slide 3
1.1 GPIO定义
Summary of experience
GPIO，英文全称为General-Purpose IO ports，也就是通用IO口
在嵌入式系统中常常有数量众多，但是结构却比较简单的外部设备/电路，对这些设备/电路有的需要CPU为之提供控制手段，有的则需要被CPU用作输入信号。而且，许多这样的设备/电路只要求一位，即只要有开/关两种状态就够了，比如灯亮与灭。对这些设备/电路的控制，使用传统的串行口或并行口都不合适。所以在微控制器芯片上一般都会提供一个“通用可编程IO接口”，即GPIO。接口至少有两个寄存器，即“通用IO控制寄存器”与“通用IO数据寄存器”。数据寄存器的各位都直接引到芯片外部，而对这种寄存器中每一位的作用，即每一位的信号流通方向，则可以通过控制寄存器中对应位独立的加以设置。这样，有无GPIO接口也就成为微控制器区别于微处理器的一个特征。。
GPIO, full name in English, General-Purpose IO ports, that is, general IO ports

## Slide 4
1.1 GPIO定义
Summary of experience
在芯片上的引脚一般分为四类: 电源,时钟，控制线，I/O线，I/O又在使用模式上分为GPIO以及功能复用IO (如SPI ，I2C,UART等)。
GPIO是General Purpose Input/Output的缩写，它是一个通用的数字输入/输出接口，可以用来连接各种不同的电子设备，例如LED灯、按钮、传感器等。
大多数MCU的引脚都不止一个功能，内部的结构也有所不同，功能也不甚一致。可以通过不同的配置，切换引脚的实际功能。
通用I/O的主要特性如下：
可以进行编程控制中断触发模式，常规情况下有，上升沿出发，下降沿出发，高电平出发，低电平出发，双边沿触发五种。
输入输出的模式是可以被进行选择控制的，输出模式一般包括：推挽，开漏，上拉，下拉。输入模式一般包括，浮空，上拉，下拉，模拟。

## Slide 5
1.2 GPIO概念
Summary of experience
1.引脚：GPIO接口通常包括一个或多个引脚，每个引脚都有一个独特的编号和特定的功能。通常情况下，GPIO引脚的编号是根据不同的硬件平台和系统进行命名的，例如树莓派的GPIO引脚编号是基于BCM（Broadcom）引脚编号系统的。
2.输入：GPIO引脚可以作为数字输入接口使用，可以用来读取传感器或开关状态等信息。当一个GPIO引脚被设置为输入模式时，它可以检测到电压的变化，并将其转换为数字信号。
3.输出：GPIO引脚也可以作为数字输出接口使用，可以用来控制LED灯、电机、继电器等电子设备的开关状态。当一个GPIO引脚被设置为输出模式时，它可以向外部设备发送数字信号。
4.上拉/下拉：为了防止GPIO引脚的输入信号在高电平和低电平之间不稳定，通常会使用上拉或下拉电阻来固定输入信号的电平状态。上拉电阻将输入信号拉高，而下拉电阻将输入信号拉低。

## Slide 6
1.2 GPIO概念
Summary of experience
每个GPIO内部都有这样的一个电路结构
保护二极管：IO引脚上下两边两个二极管用于
防止引脚外部过高、过低的电压输入。
当引脚电压高于VDD时，上方的二极管导通；
当引脚电压低于VSS时，下方的二极管导通，
防止不正常电压引入芯片导致芯片烧毁。
但是尽管如此，还是不能直接外接大功率器件，
须加大功率及隔离电路驱动，
防止烧坏芯片或者外接器件无法正常工作。

## Slide 7
1.2 GPIO概念
Summary of experience
每个GPIO内部都有这样的一个电路结构
保护二极管：IO引脚上下两边两个二极管用于
防止引脚外部过高、过低的电压输入。
当引脚电压高于VDD时，上方的二极管导通；
当引脚电压低于VSS时，下方的二极管导通，
防止不正常电压引入芯片导致芯片烧毁。
但是尽管如此，还是不能直接外接大功率器件，
须加大功率及隔离电路驱动，
防止烧坏芯片或者外接器件无法正常工作。
P-MOS管和N-MOS管：由P-MOS管和N-MOS管组成的单元电路使得GPIO具有“推挽输出”和“开漏输出”的模式。

## Slide 8
1.2 GPIO概念
Summary of experience
每个GPIO内部都有这样的一个电路结构
保护二极管：IO引脚上下两边两个二极管用于
防止引脚外部过高、过低的电压输入。
当引脚电压高于VDD时，上方的二极管导通；
当引脚电压低于VSS时，下方的二极管导通，
防止不正常电压引入芯片导致芯片烧毁。
但是尽管如此，还是不能直接外接大功率器件，
须加大功率及隔离电路驱动，
防止烧坏芯片或者外接器件无法正常工作。
P-MOS管和N-MOS管：由P-MOS管和N-MOS管组成的单元电路使得GPIO具有“推挽输出”和“开漏输出”的模式。
信号经过触发器后，模拟信号转化为0和1的数字信号。但是，当GPIO引脚作为ADC采集电压的输入通道时，用其“模拟输入”功能，此时信号不再经过触发器进行TTL电平转换。ADC外设要采集到的原始的模拟信号。

## Slide 9
02
the general steps of development the microcontroller drives
单片机驱动开发常规步骤

## Slide 10
2.1 单片机和LINUX驱动开发差异
Summary of experience
在单片机的设备开发和硬件调用中流转过程与操作系统有一定区别，如下图所示，单片机直接对接硬件抽象层，不存在为了考虑多线程资源互斥同步等问题。而Linux应用程序调用硬件抽象层的接口必须通过调用驱动程序。
单片机程序
LINUX程序
硬件抽象层
驱动程序
硬件抽象层
硬件

## Slide 11
2.2 单片机GPIO开发
Summary of experience
查看原理图可以得到D5LED 连接在PA5端口
设置
50MHz--推挽输出模式：
让GPIOA_CRL 的23~20位 设置为
0 0 1 1
0x03<<20
在常规嵌入式开发中对于GPIO的操作通常是基于寄存器完成的。
例如常用的STM32F103ZET6 GPIO口共分为7组端口GPIOA~GPIOG,
每组端口有16个管脚，例如A端口的第0个管脚PA0.
数据操作：
GPIOA_DIR :输入0和1，
GPIOA_ODR :输出0和1，
GPIOA_BSRR: 输出0和1，
GPIOA_BRR: 输出0 。

## Slide 12
2.2 单片机GPIO开发
Summary of experience
void LED_Init(void){ RCC->APB2ENR|=1<<3; RCC->APB2ENR|=1<<6; GPIOB->CRL|=0x00300000;//或运算，使GPIOB的CRL寄存器第20~23位置位0011，即设置为推挽输出、速率为50MHz } int main(void) { while(1){ GPIOB->ODR|=1<<5;//或运算，使GPIOB的输出数据寄存器ODR第5位置1即PB5输出高电平 GPIOB->ODR&=~(1<<5);//与运算，使GPIOB的输出数据寄存器ODR第5位置0即PB5输出低电平 delay_ms(500); } }

## Slide 13
03
GPIO drives development and invocation
OpenHarmony LINUX 内核GPIO驱动开发和调用

## Slide 14
3.1 LINUX GPIO开发
Summary of experience
.
├── BUILD.gn
├── gpio.c
├── gpio.h
└── main.c
GPIO操作函数实现
编译目录
GPIO操作函数接口
测试代码

## Slide 15
3.1 LINUX GPIO开发
Summary of experience
用户功能包括打开/dev/led设备树节点，获取文件fd，打开fd写入特定值，1点亮，0熄灭，关闭进程后关闭fd.
#define reg_gpio_ctrl * (volatile int *) GPIO_REG_CTRL #define reg_gpio_data * (volatile int *) GPIO_REG_DATA void GPIO_Init(){ reg_gpio_ctrl |=1<<n; } void GPIO_high(){ reg_gpio_data |=1<<n; } void GPIO_low(){ reg_gpio_data &=~(1<<n); }
编写框架代码

## Slide 16
3.1 LINUX GPIO开发
Summary of experience
//gpios #define UM_GPIO_01 378 #define UM_GPIO_02 379 #define UM_GPIO_03 380 #define UM_GPIO_04 381 #define UM_GPIO_05 382 #define UM_GPIO_06 383 #define UM_GPIO_07 384 #define UM_GPIO_08 385 #define UM_GPIO_09 386 #define UM_GPIO_10 387 #define UM_GPIO_11 388 #define UM_GPIO_12 389 #define UM_GPIO_13 390 #define UM_GPIO_14 391 #define UM_GPIO_15 392 #define UM_GPIO_16 393 #define UM_GPIO_17 409 #define UM_GPIO_18 408

## Slide 17
3.2 LINUX GPIO部署
Summary of experience
echo 386 > /sys/class/gpio/export echo out > /sys/class/gpio/gpio386/direction echo 1 > /sys/class/gpio/gpio386/value echo 0 > /sys/class/gpio/gpio386/value
int UM_GPIO_Export(int s32GpioNum, int bExport); int UM_GPIO_SetDirection(int s32GpioNum, int direction); int UM_GPIO_SetValue(int s32GpioNum, int s32Value); int UM_GPIO_IsExport(int s32GpioNum, int* ps32Value); int UM_GPIO_GetDirection(int s32GpioNum, int* ps32Value); int UM_GPIO_GetValue(int s32GpioNum, int* ps32Value);

## Slide 18
3.2 LINUX GPIO部署
Summary of experience
准备一个LED灯串联100欧姆电阻，连接在GPIO9 GPIO.25上，
按照以下方案编写测试代码，实现闪烁LED功能。
BUILD .gn文件

## Slide 19
3.2 GPIO部署
Summary of experience
准备一个LED灯串联100欧姆电阻，连接在GPIO9 GPIO.25上，
按照以下方案编写测试代码，实现闪烁LED功能。
组件BUILD .gn解除注释

## Slide 20
04
The way of
OpenHarmony LINUX kernel GPIO driver development
OpenHarmony LINUX 内核GPIO驱动开发思路

## Slide 21
4.1 基于LINUX内核的驱动开发流程
Summary of experience
常规的Linux驱动开发流程包括
1 需求分析
2 宏观思路确认
3 详细步骤确认
4 框架代码编写
5 具体代码编写
6 编译脚本
7 目录构建
8 编写测试代码
9 步骤测试
10 执行结果
11 完善readme

## Slide 22
4.1 基于LINUX内核的驱动开发流程
Summary of experience
在我们车机系统的开发当中我们就是采用先虚拟机进行代码验证，在进行编译，再进行部署的大体框架步骤来设计和搭建Openharmony标准系统的驱动程序，再接下来的工程中也是如此